## Slide 1
Diego Passos
Universidade Federal Fluminense
Redes de Computadores II

## Slide 2: Na Última Aula...
  Enlace ponto-a-ponto: conecta dois nós diretamente.
    Se for full-duplex, não há risco de colisões.
  Enlace compartilhado: múltiplos nós concorrem pelo uso.
    Transmissões simultâneas levam a colisões.
    Quadros são perdidos.
  Solução para uso de enlaces compartilhados: protocolos de acesso múltiplo.
    Coordenam uso do enlace pelos nós.
    Quando cada nó pode transmitir?
  Três tipos básicos:
    Particionamento de canal: canal é “quebrado” em “pedaços” isolados.
      Podem ser usados simultaneamente sem colisão.
    Acesso alternado: nós recebem a chance de usar o meio exclusivamente.
      Coordenação necessária.
      Dar oportunidade a nós que não querem transmitir reduz eficiência.
    Acesso aleatório: nós decidem localmente quando usar o meio.
      Colisões podem ocorrer, devem ser tratadas.
      Quando há colisões, eficiência cai.
      Quanto mais nós, mais provável é a ocorrência de colisões.

## Slide 3: Endereços MAC (I)
  Endereços IP.
    Endereço da camada de rede.
    Atribuído a uma interface.
    Usado para encaminhamento na camada 3.
  Endereço MAC (ou físico).
    Usado localmente na comunicação de quadros entre interfaces conectadas fisicamente.
      Na mesma “sub-rede”, no contexto do IP.
    Na maioria das LANs, possui 48 bits.
    Hardcoded em ROM ou configurável via software.
    Exemplo:
      1A-2F-BB-76-09-AD (outra notação comum: 1A:2F:BB:76:09:AD)
      Pares de algarismos hexadecimais, cada um é um octeto.

## Slide 4: Endereços MAC (II)
  Cada adaptador em uma LAN tem um endereço MAC único.

## Slide 6
  Alocação de endereços MAC feita pelo IEEE.
  Fabricantes compram porções do espaço de endereçamento.
    Garante unicidade.
    Geralmente, prefixo determina fabricante.
  MAC vs. IP: portabilidade.
    MAC é plano: interface pode ser movida entre LANs.
    IP é hierárquico: depende da sub-rede específica.

## Slide 7: ARP: Resolução de Endereços

## Slide 8
Pergunta: Como determinar o MAC da interface sabendo o IP?
  Tabela ARP: cada nó IP (roteador, host) em uma LAN possui uma.
    Mapeamento IP ⇔ MAC:
    TTL (Time To Live): validade da entrada (e.g., esquecida após 20 min).

## Slide 9: O Protocolo ARP: Dentro de uma LAN
  A deseja enviar datagrama para B.
    Mas MAC de B não está na tabela ARP de A.
  A gera um ARP Query contendo o IP de B.
    Endereço MAC de destino: FF:FF:FF:FF:FF:FF (broadcast).
    Todos os nós da LAN recebem o ARP Query.
      Em particular, B.
  B gera um ARP Reply.
    Quadro unicast.
    MAC de origem: de B.
    MAC de destino: de A.
  Tabela ARP é uma cache: mapeamentos são guardados até ficarem antigos.
    Soft State: informação expira se não é renovada.
  O ARP é um protocolo “plug—and—play”.
    Tabela é criada automaticamente.
    Sem intervenção ou configuração do administrador.

## Slide 10: ARP e Roteamento: Enviando Pacote para Outra LAN
  Passo a passo: envio de pacote de A para B usando R.
    Foco no endereçamento — nas camadas de rede (datagrama) e enlace (quadro).
    Assumindo que:
      A sabe IP de B.
      A sabe IP do roteador de primeiro salto R (como?).
      A sabe o MAC de R (como?).

## Slide 12: ARP e Roteamento: Enviando Pacote para Outra LAN
  A cria datagrama IP com origem A, destino B.
  A encapsula datagrama em quadro com MAC de R como destino, e de A como origem.

## Slide 14: ARP e Roteamento: Enviando Pacote para Outra LAN
  Quadro é enviado de A para R através do enlace.
  R recebe quadro, extrai datagrama, e o repassa para o IP.

## Slide 16: ARP e Roteamento: Enviando Pacote para Outra LAN
  R encaminha datagrama com IP de origem de A e IP de destino de B.
  R encapsula datagrama em quadro com MAC de B como destino, e MAC de R como origem.

## Slide 18: ARP e Roteamento: Enviando Pacote para Outra LAN
  B recebe o quadro e extrai datagrama.
  Em B, camada de rede verifica que datagrama é destinado ao próprio nó.

## Slide 20
Redes Locais (LANs): Ethernet

## Slide 21: Ethernet
  Tecnologia “dominante” para LANs cabeadas.
    Barata: interface Gigabit Ethernet por R$ 30,00.
    Primeira tecnologia para LANs amplamente utilizada.
    Mais simples e barata que alternativas: e.g., Token LANs, ATM.
    Acompanhou evolução das taxas de transmissão: 10 Mb/s — 10 Gb/s.

## Slide 23
Esboço do Ethernet feito por Metcalfe.

## Slide 24: Ethernet: Topologia Física
  Barramento: popular até meados dos anos 90.
    Todos os nós no mesmo domínio de colisão.
      Transmissões podem colidir umas com as outras.
  Estrela: prevalecente hoje.
    Elemento ativo no centro: switch.
    Cada cabo conectando o switch a um nó roda um protocolo Ethernet (separado).
      Colisões são impossíveis.

## Slide 26: Ethernet: Hubs
  Comum no final da década de 90.
  Topologia estrela, mas hub era o intermediário.
    Ao invés de um switch.
  Sinal recebido em uma porta era regenerado e replicado para as demais.
  Domínio de colisão único.
  Assim como nos barramentos, colisões eram possíveis!
    Hub + cabos = meio de difusão.

## Slide 27: Estrutura de um Quadro Ethernet (I)
  Interface encapsula datagrama IP (ou qualquer outro protocolo de rede) em quadro Ethernet.
    De 46 a 1500 bytes.
    Por que tamanhos máximo e mínimo?
    O que ocorre se o datagrama é maior ou menor?

## Slide 29
  Preâmbulo:
    7 bytes com o padrão 10101010 seguidos de 1 byte com o padrão 10101011.
    Usado para sincronizar transmissor e receptor.

## Slide 30: Estrutura de um Quadro Ethernet (II)
  Endereços: origem e destino, 6 bytes cada.
    Interface filtra quadros recebidos pelo endereço de destino.
    Se endereço é o MAC da interface, ou de broadcast, pacote é desencapsulado e passado para cima.
    Caso contrário, quadro é descartado.
  Tipo: indica protocolo da camada superior (tipicamente IP, mas também pode ser IPX, AppleTalk, ...).
  CRC: verificação de integridade.
    Erros detectados: quadro é descartado.

## Slide 32: Ethernet: Não Confiável, Sem Conexão
  Sem Conexão: não há handshake entre estações transmissora e receptora.
    Transmissor simplesmente transmite quadro.
  Não confiável: receptor não envia acks ou nacks ao transmissor.
    Dados encapsulados em quadros perdidos só recuperados por camada superior.
      e.g., via retransmissões do TCP.
  Protoloco de acesso ao meio: CSMA/CD com backoff binário exponencial (unslotted).

## Slide 33: Padrões Ethernet 802.3: Camadas Física e de Enlace (I)
  Vários padrões Ethernet diferentes:
    Em comum, protocolo de acesso ao meio e formato de quadro.
    Mas taxas de transmissão diferentes: 2 Mb/s, 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1 Gb/s, 10 Gb/s.
    Meios de transmissão também diferentes: fibra óptica, cabos de cobre.

## Slide 35: Padrões Ethernet 802.3: Camadas Física e de Enlace (II)

## Slide 36
Cabo de par trançado, conector RJ45.

## Slide 38
Cabo coaxial, conector BNC. Conector tipo T, BNC.

## Slide 39: Padrões Ethernet 802.3: Camadas Física e de Enlace (III)

## Slide 40
Fibra óptica, conector LC.

## Slide 41: Padrões Ethernet 802.3: Comprimento Máximo
  Comprimento dos segmentos do Ethernet é limitado pelos padrões.
    Por que?
    Segmentos vs. cabo?
  Exemplos:
    10Base2 (Ethernet 10 Mb/s, cabo coaxial fino), máximo de 185 metros.
    10Base5 (Ethernet 10 Mb/s, cabo coaxial mais grosso), máximo de 500 metros.
    100BaseT (Fast Ethernet [100 Mb/s], par trançado), máximo de 100 metros.
    1000BaseLX10 (Gigabit Ethernet [1000 Mb/s], fibra óptica), máximo de 10 quilômetros.
  Repetidores podem ser usados para interconectar segmentos.
    Pouco comum hoje, geralmente substituídos por switches.

## Slide 42: Resumo da Aula...
  Endereçamento e ARP:
    Endereço MAC, diferente do IP:
      Único para cada interface produzida.
      Plano: i.e., não hierárquico.
      Garante portabilidade: i.e., pode-se conectar interface a qualquer rede.
      Usado na comunicação entre dois dispositivos diretamente conectados.
    Há mapeamento entre endereços MAC e IP.
      Uma interface possui um IP e um certo MAC.
      Camada de enlace precisa traduzir um IP para um MAC.
      Função do protocolo ARP.
  Ethernet: tecnologia padrão para LANs cabeadas.
    Simples, barato.
    Amplamente difundido.
    Acompanhou evolução das taxas de transmissão.
  Ethernet original utilizava topologia em barramento.
  Atualmente, o mais comum é a topologia estrela.
    Elemento ativo no centro: switch.
    Colisões são impossíveis.
  Quadro Ethernet possui:
    Preâmbulo.
    Endereços de 6 bytes.
    CRC.
  Serviço sem conexão, não confiável.
  Emprega o CSMA/CD.

## Slide 43: Leitura e Exercícios Sugeridos
  Endereçamento e ARP:
    Páginas 338 a 343 do Kurose (Seção 5.4).
    Exercícios de fixação 8, 9 e 10 do capítulo 5 do Kurose.
    Problemas 14, 15 e 16 do capítulo 5 do Kurose.
  Ethernet:
    Páginas 343 a 350 do Kurose (Seção 5.5, exceto Subseção 5.5.2, já coberta na aula anterior).
    Problema 23 do capítulo 5 do Kurose.

## Slide 44: Próxima Aula...
  Tópico muito importante nas redes Ethernet:
    Switches.
      O que são?
      Como funcionam?
      Interconexão entre múltiplos switches.